ОТЧЕТ

по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Оредежское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области

Санкт-Петербург - 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы	3

Цель и назначение работы	6

1	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	8

1.1	Коммунальная инфраструктура энергоснабжения	9

1.2	Коммунальная инфраструктура газоснабжения	9

1.3	Коммунальная инфраструктура водоснабжения	9

1.4	Коммунальная инфраструктура водоотведения	12

1.5	Коммунальная инфраструктура теплоснабжения	13

1.6	Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов	13

2	Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	14

2.1	Анализ социально-экономического развития Оредежского сельского поселения	14

2.2	Перспектива развития территории Оредежского сельского поселения	15

2.3	Объемы коммунальных услуг до 2023 г.	16

3	целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	17

3.1	Система электроснабжения	17

3.2	Система теплоснабжения	22

3.3	Система водоснабжения	25

3.4	Система водоотведения	27

3.5	Система газоснабжения	29

3.6	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	32

3.7	Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры	34

4	программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	38

4.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	40

4.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	42

4.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	44

4.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	47

4.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	50

4.6	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов	51

4.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	54

4.8	Программа установки приборов учета у потребителей	55

5	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	56

5.1	Краткое описание форм организации проектов	56

5.2	Источники и объемы инвестиций по проектам	59

5.3	Прогноз доступности коммунальных услуг для населения	60

6	Управление программой	63

6.1	Ответственные за реализацию Программы	63

6.2	План-график работ по реализации Программы	63

6.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	63

6.4	Порядок корректировки Программы	64

7	Приложения	64

# Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Оредежское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на 2013-2023 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 г. №201-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Оредежское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик программы | ООО «КГ «Финанситъ» |
| Основные цели программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Основные задачи программы | -инженерно – техническая оптимизация коммунальных систем; -взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; -повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; -совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы | В результате реализации программы будет достигнуто: Электроснабжение надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2023 г. – 0,04 ед./км; износ ОФ: 2023 г. – 65,0%; Теплоснабжение: надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2023 г. – н/д; износ ОФ: 2023 г. – 40,0%; уровень потерь: 2023 г. – 7,0%. Водоснабжение: удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2023 г. – 20,0%; уровень потерь: 2023 г. – 1,5%. Водоотведение: удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2023 г. – 20,0%; Газоснабжение: надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2023 г. – 0 ед./км; Утилизацию (захоронение) ТБО: продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг: 2023 г. – 24 ч.; обеспечение утилизации отходов: 2023 г. – 100%. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2023 годы. 1 этап – 2013-2018 годы. 2 этап – 2018-2023 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объём финансирования в целом составляет 268 460 тыс. рублей. Объём финансирования программ из бюджета МО – 204 730 тыс. рублей. Объём финансирования программы из внебюджетных источников – 63 730 тыс. руб. |

## Цель и назначение работы

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Оредежское сельское поселение» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Оредежское сельское поселение» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Оредежское сельское поселение» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Оредежского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Оредежское сельское поселение» являются:

1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Оредежское сельское поселение» базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Оредежское сельское поселение» разрабатывается на период до 2023 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Оредежское сельское поселение»:

1 этап – 2013 – 2018 гг.;

2 этап – 2018 – 2023 гг.;

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы

- Площадь территории (на 01.01.2013) – 84 км2.

2. Численность населения (на 01.01.2013) – 3 029 чел.,

3. Темп роста численности (2013/2011 гг.) – 100,63%.

4. Территориальное деление:

- пос. Оредеж,

- дер. Большие Влешковичи,

- дер. Борщово,

- дер. Васильковичи,

- дер. Дубровка,

- дер. Замостье,

- дер. Коленцево,

- дер. Малые Влешковичи,

- дер. Поддубье,

- дер. Покровское,

- дер. Сокольники,

- дер. Хабалинка.

5. Общая площадь жилищного фонда (2013 г.) – 88,85 тыс. кв. м., в т.ч. МКД – 40,21 тыс. кв.м. (61 шт.)

Характеристика жилищного фонда с основными системами инженерного обеспечения

| Элементы инженерного благоустройства | Единица измерения | Площадь |
| --- | --- | --- |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м | 63,35 |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м | 19,50 |
| отопления | тыс. кв. м | 21,20 |
| канализации | тыс. кв. м | 22,50 |

6. Число источников энергоснабжения (2013 г.):

- теплоснабжения - 1 ед.;

- электроснабжения - 1 ед.;

7. Протяженность сетей (2012 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 4 537,4 м.;

- водопроводные – 11,96 км.;

- канализационные – 5,2 км.;

- ВЛ/КЛ 6-10 кВ – 44 км.

8. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2012 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – более 60%;

- водопроводных – более 80%;

- канализационных – более 80%;

9. Отпущено энергии (2012 г.):

- теплоснабжение – 5 082 Гкал;

- газоснабжение – 56 тн.;

- электроснабжение – 208,00 тыс. кВт. ч.

- холодная вода – 72,26 тыс. куб. м.;

- сточных вод – 64,84 тыс. куб. м;

## Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Электроснабжение Оредежского сельского поселения осуществляется Открытым акционерным обществом «Ленэнерго» филиалом Кингисеппские электрические сети, от подстанции 35. На территории поселения используется следующее энергетическое оборудование:

- ПС 35/10 №531 «Оредеж» с трансформаторами мощностью – 2х4 000 кВА;

- ТП 35 кВ – 29 шт. с трансформаторами мощностью – 6 250 кВА;

Существующая нагрузка по замерам составляет:

ПС 35/10 №35 «Оредеж»

- Т-1 – 2720 кВа;

- Т-2 – 1770 кВа.

- Свободная мощность составляет -290 кВа.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

## Коммунальная инфраструктура газоснабжения

Гарантирующим поставщиком сжиженного газа в пос. Оредеж является ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Сжиженным газом обеспечено 1 344 кв., в том числе от емкостных установок – 454 кв. Низкий охват обусловлен отсутствием сетей газоснабжения на территории сложившейся застройки поселка.

## Коммунальная инфраструктура водоснабжения

Система централизованного водоснабжения существует только в п. Оредеж. Водоснабжение населенного пункта осуществляется из трех артезианских скважин.

- №2487 – 1965 г. – 110 м. – насос ЭЦВ 6-10-125 – проектный водоотбор – 173 м3/сут., фактический водоотбор – 150 м3/сут.;

- №2919/5 – 1972 г. – 125 м. – насос ЭЦВ 6-10-90 – проектный водоотбор – 691 м3/сут., фактический водоотбор – 150 м3/сут.;

- №40321 – 1976 г. – 210 м. – насос ЭЦВ 8-25-100 – проектный водоотбор – 960 м3/сут., фактический водоотбор – 375 м3/сут.

В водопроводной системе поселка используется водонапорная башня объемом 100 м3. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Остальные населенные пункты обеспечиваются водой из колодцев.

Тариф на холодную воду ОАО «Лужский Водоканал» в 2013 году для населения составил:

1 период январь-июнь – 17,83 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.03.2013 N51-п;

2 период июль-декабрь – 19,97 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.03.2013 N51-п.

Данные с результатами анализов воды из скважины представлены в таблице.

## Коммунальная инфраструктура водоотведения

На территории Оредежского сельского поселения услуги по водоотведению оказывает ОАО «Лужский Водоканал».

Централизованная система канализации существует только в п. Оредеж.

Сточные воды поселка по самотечному коллектору поступают на насосную станцию, откуда перекачиваются в камеру гашения напора канализационных очистных сооружений. Равномерно распределяясь по лоткам, сточные воды поступают в блок емкостей, в состав которого входят: аэротенки 7х7х3,25 м. – 3 шт., отстойники 7х7х5,5 м. – 3 шт., минерализаторы 7х7х3,25 м. – 2 шт., илоуплотнитель 7х7х5,6 м. Сточная вода подвергается биологической очистке в смеси с активным илом в высоконагружаемых аэротенках.

Аэрация в аэротенках пневматическая, через фильтросные дырчатые трубы. Воздух к аэрационной системе аэротенка подается компрессором ЭФ-107. Циркуляция активного ила из вторичных отстойников в аэротенки осуществляется с помощью эрлифтов.

Из аэротенков иловая смесь поступает во вторичные отстойники, где активный ил осаждается и возвращается в голову аэротенка. Осветленная вода по трубопроводу отводится в приемный резервуар сооружений доочистки. Избыточный активный ил из отстойников отводится в минерализаторы, где подвергается аэробной минерализации.

Из минерализатора активный ил пропускается в илоуплотнитель, откуда под гидравлическим напором поступает на иловые площадки 15х25х1,5 м. – 4 шт. с искусственным основанием. На иловых площадках ил подсушивается, а иловая вода по дренажным трубам Ду-200 мм направляется в сборный колодец Ду-1,5 м., откуда погружным насосом перекачивается в голову аэротенка, а подсушенный ил используется в качестве удобрения.

Биологические пруды приняты на искусственном основании, общей площадью 4 287 м2 (по проекту) 70х35х2,5 м. – 2 шт. Пруды выполнены с отступлением от проекта на естественном основании. После биологических прудов стоки дезинфицируются гипохлоритом натрия в контактном резервуаре 3х2,5х6 м. – 2 секции. Затем стоки сбрасываются в безымянный ручей, который впадает в реку Оредеж. Производительность действующих КОС – 1 400 м3/сут. Год ввода в эксплуатацию – 1990.

Дождевая канализация отсутствует.

Канализационные стоки остальных населенных пунктов собираются в выгреба и септики.

Тариф на водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Лужский Водоканал»  в 2013 году для населения составил:

1 период январь-июнь – 28,32 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.03.2013 N51-п;

2 период июль-декабрь – 31,72 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.03.2013 N51-п.

## Коммунальная инфраструктура теплоснабжения

На территории Оредежского сельского поселения услуги теплоснабжения в МКД и социальных объектах оказывает ООО «ЭнергоСтройМонтаж» от мазутной котельной – 5,38 МВт., расположенной в п. Оредеж

Система теплоснабжения – закрытая четырехтрубная.

Существующая тепловая нагрузка жилого района составляет 3,79 МВт., в т.ч. на отопление и вентиляцию – 3,15 МВт, на ГВС – 0,64 МВт. Параметры теплоносителя 95(-70(С, способ регулирования тепловых нагрузок в зависимости от температуры наружного воздуха - качественно-количественный. Прокладка существующей тепловой сети предусмотрена канальная, бесканальная и наружная.

Объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения: внутриквартальная тепловая трасса, обслуживаются ООО «ЭнергоСтройМонтаж» на праве аренды.

В остальных населенных пунктах отопление местное – печное. Источники теплоты работают на твердом топливе.

## Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов

На территории МО «Оредежское сельское поселение» отсутствует полигон бытовых и промышленных отходов или предприятие по их утилизации, поэтому администрация заключает договора с соответствующими службами Лужского района на уборку и вывоз мусора.

# Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## Анализ социально-экономического развития Оредежского сельского поселения

Оредежское сельское поселение – муниципальное образование в составе Лужского района Ленинградской области. Административный центр – п. Оредеж. Граница муниципального образования проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

Граница Оредежского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

- на севере – с Торковичским сельским поселением

- на юге – с Новгородской областью

- на востоке – с Тёсовским сельским поселением

- на западе – с Заклинским сельским поселением

Границы Оредежского сельского поселения представлены на рис. 1.

Рис. 1 Границы муниципальных образований Лужского муниципального района

На территории поселения находятся 11 деревень и 1 поселок.

Социальная сфера муниципального образования представлена следующими объектами:

- общеобразовательная школа на 575 обучающихся, в 2011-2012 учебном году в школе обучалось 314 учеников;

- детский сад на 110 детей, посещает 102 ребенка;

- больница на 16 мест круглосуточного пребывания и 10 мест дневного пребывания;

- амбулаторно-поликлинические учреждения на 210 посещений;

- библиотека;

- спортивный зал.

В экономике Оредежского поселения развитие в последние годы получили лесная и деревообрабатывающая промышленность.

На территории Оредежского сельского поселения на 01.01.2013 год расположены 294 га. земель сельскохозяйственного предприятия ООО «Новый Мир».

Одним из крупных предприятий на территории поселения является комбинат «Механизации» - Росрезерв, расположенный в пос. Оредеж.

В целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения, моложе трудоспособного возраста значительно ниже численности населения старше трудоспособного возраста.

Не благоприятным фактором в формировании населенческого потенциала Оредежского сельского поселения является отрицательная динамика повышения естественной убыли населения.  Планируется прирост населения за счет жилищного строительства и миграционных процессов.

## Перспектива развития территории Оредежского сельского поселения

Перспектива развития территории Оредежского сельского поселения рассматривается до 2023 г.

Документами территориального планирования муниципального образования являются правила землепользования и застройки МО «Оредежское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, которые, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального образования.

В проекте на перспективу до 2023 года определены:

- изменение планировочной структуры сельского поселения, функциональное обеспечение сельского поселения за счет создания социальных комплексов, деловых объектов, обслуживающих инфраструктур.

- современные инфраструктурные решения в сфере инженерного обеспечения, рационального и удобного транспортного обслуживания.

- вовлечение в сферу жилищного строительства территорий, которые сегодня нерационально используются, изменение структуры застройки в соответствии с потребностями населения в разнообразном типе жилья, повышение доли многоэтажной застройки.

## Объемы коммунальных услуг до 2023 г.

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в Оредежском сельском поселении отмечены следующие тенденции:

- увеличение темпов роста по группе «бюджетофинансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением жилищного строительства.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения в связи с увеличением жилищного строительства;

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2023 г.

|  | Холодная вода, м3 | Горячая вода, м3 | Сточные воды, м3 | Теплоэнергия, Гкал | Электроэнергия, кВт/час | Газ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сетевой, м3 | сжиженный, тн |  |
| 2012 год |
| Всего | 72 260 |  | 64 840 | 5 082 | 208 000 |  | 56 |  |
| 2023 год |
| Всего | 75 000 |  | 68 000 | 5 082 | 250 000 | 20 000 |  |  |

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

# целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Система ресурсоснабжения МО «Оредежское сельское поселение» включает следующие отрасли:

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- газоснабжение.

## Система электроснабжения

Основные технические данные:

- Количество ПС – 1 ед.;

- Количество силовых трансформаторов, установленных в ПС – 2 ед.;

- Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС – 
8 МВА;

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

- Полезный отпуск электрической энергии – 208 000 кВт.ч.

Институциональная структура

Электроснабжение Оредежского сельского поселения осуществляется от энергосистемы Ленинградской области (ОАО «Ленэнерго»), входящей в Объединенную энергосистему Северо-Запада.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Данные по подстанции ОАО «Ленэнерго» представлены в таблице.

Характеристика опорных центров питания

| Наименование подстанции | Принадлежность | Напряжение | Мощность гл. трансформаторов, МВА | Состояние оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-35 | ОАО «Ленэнерго» | 35/10 | Т1-4,0 Т2-4,0 | удовл. |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 60%.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

Прогноз потребности в электроэнергии в Оредежском сельском поселении произведен на основе следующих параметров:

прогноза увеличения численности постоянного населения к 2023 г. до уровня 3 200 чел., на основании прогноза миграционного и естественного движения населения методом построения линейных трендов;

норматива потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Ленинградской области.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Надежность работы системы

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ № 334 от 21.04.2009, № 861 от 27.12.2009, № 530 от 31.08.2006.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии в Оредежском сельском поселении обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Данные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

- срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Ресурсоснабжающая организация, участвующая в электроснабжении Оредежского сельского поселения, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97.

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Воздействие на окружающую среду

Т.к. в Оредежском сельском поселении отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Тариф на коммунальные ресурсы

- Приказ ЛенРТК от 29.11.2012 г. № 167-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области на 2013 г.» (п. 1.3 – Население, проживающее в сельских населенных пунктах)» установлены следующие тарифы:

- с 01.01.2013 г. – 1,92 руб./кВт·ч.

- с 01.07.2013 г. – 2,20 руб./кВт·ч.

Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения Оредежского сельского поселения:

- высокий процент износа оборудования ПС;

- перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;

- использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- несовершенство систем телемеханики.

Проблемы эксплуатации электрических сетей Оредежского сельского поселения:

- высокая степень износа электрических сетей;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей;

## Система теплоснабжения

Основные технические данные

      - Источники теплоснабжения – 1 котельная

      - Установленная тепловая мощность — 4,63 Гкал/ч

      - Оборудование:

- водогрейный котел ВК32 - 3 шт.

- насос сетевой К 100-65-200 – 3 шт.

- Основной вид топлива – мазут

- Резервное топливо – щепа

- Схема теплоснабжения – закрытая

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении – 4,54 км

- Подключенная нагрузка – 3,26 Гкал/ч.

- Средний физический износ оборудования и тепловых сетей более 60%.

- Площадь жилищного фонда, оборудованного централизованным теплоснабжением – 21,20 тыс. кв. м.

Основные технические характеристики источников теплоснабжения

Теплоснабжение жилого фонда и социальных объектов п. Оредеж осуществляется от мазутной котельной 5,38 МВт.

Котельная полностью покрывают тепловые нагрузки населённого пункта.

Загрузка котельной в самый холодный месяц не превышает 70%.

Основные технические характеристики тепловых сетей

Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) 4,54 км, износ более 60%.  Наибольшая длинна сетей с условным диаметром Ду 57мм.

Тепловой баланс системы

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями).

Основным потребителем тепловой энергии является население.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В 2012 г. доля поставки ресурса по приборам учета составила 100%.

Безопасность и надежность системы

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения.

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии работают на природном газе. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах.

Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы:

- износ тепловых сетей – более 60%.

- износ котельного оборудования.

Требуемые мероприятия:

- замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

- повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии;

- сокращение технологических порывов в период реализации мероприятий.

Тариф на коммунальные ресурсы

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (Лен РТК) от 12.11.2012 г. № 141-п. на 2013 г. установлен тариф в размере

|  | с 01.01.13 г. по 31.12.13 г. |
| --- | --- |
| теплоноситель горячая вода – с учетом НДС | 2 375,04 |

## Система водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения:

- Артезианские скважины – 3 ед.

- Одиночное протяжение водопроводной сети – 11,96 км

- Площадь жилищного фонда, оборудованного централизованным холодным водоснабжением – 63,35 тыс. кв. м.

- Износ сетей – более 80%

- Полезный отпуск воды – 72,26 тыс. м3

Институциональная структура

На территории Оредежского сельского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает ОАО «Лужский Водоканал».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Водоснабжение населенного пункта осуществляется из трех артезианских скважин.

- №2487 – 1965 г. – 110 м. – насос ЭЦВ 6-10-125 – проектный водоотбор – 173 м3/сут., фактический водоотбор – 150 м3/сут.;

- №2919/5 – 1972 г. – 125 м. – насос ЭЦВ 6-10-90 – проектный водоотбор – 691 м3/сут., фактический водоотбор – 150 м3/сут.;

- №40321 – 1976 г. – 210 м. – насос ЭЦВ 8-25-100 – проектный водоотбор – 960 м3/сут., фактический водоотбор – 375 м3/сут.

В водопроводной системе поселка используется водонапорная башня объемом 100 м3. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

Объем реализации воды потребителям Оредежского поселения к 2023 г. составит 75 000 м3.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В 2012 г. доля поставки ресурса по приборам учета составила 75%.

Безопасность и надежность

Для целей комплексного развития системы водоснабжения Оредежского сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 95%.

Экологичность

Питьевая вода, потребляемая населением Оредежского сельского поселения, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, описанным в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко, введенных в действие с 01.01.2002.

Тариф на коммунальные ресурсы

1 период январь-июнь – 17,83 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.03.2013 N51-п;

2 период июль-декабрь – 19,97 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.03.2013 N51-п.

Технические и технологические проблемы в системе

В результате проведенного инженерно-технического анализа системы водоснабжения Оредежского сельского поселения выявлены следующие проблемы:

- высокий износ трубопроводов;

- высокие удельные расходы электроэнергии на подъём воды;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования (в основном более 70 % износа).

## Система водоотведения

Основные показатели системы водоотведения:

- Протяженность канализационных сетей – 5,2 км

- Износ канализационных сетей – более 80%

- Площадь жилищного фонда, оборудованного канализацией – 22,50 тыс. кв. м.

- Объем отведения сточных вод – 64,84 тыс. м3

Институциональная структура

На территории Оредежского сельского поселения услуги по водоотведению оказывает ОАО «Лужский Водоканал».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Сточные воды поселка по самотечному коллектору поступают на насосную станцию, откуда перекачиваются в камеру гашения напора канализационных очистных сооружений. Равномерно распределяясь по лоткам, сточные воды поступают в блок емкостей, в состав которого входят: аэротенки 7х7х3,25 м. – 3 шт., отстойники 7х7х5,5 м. – 3 шт., минерализаторы 7х7х3,25 м. – 2 шт., илоуплотнитель 7х7х5,6 м. Сточная вода подвергается биологической очистке в смеси с активным илом в высоконагружаемых аэротенках.

Аэрация в аэротенках пневматическая, через фильтросные дырчатые трубы. Воздух к аэрационной системе аэротенка подается компрессором ЭФ-107. Циркуляция активного ила из вторичных отстойников в аэротенки осуществляется с помощью эрлифтов.

Из аэротенков иловая смесь поступает во вторичные отстойники, где активный ил осаждается и возвращается в голову аэротенка. Осветленная вода по трубопроводу отводится в приемный резервуар сооружений доочистки. Избыточный активный ил из отстойников отводится в минерализаторы, где подвергается аэробной минерализации.

Из минерализатора активный ил пропускается в илоуплотнитель, откуда под гидравлическим напором поступает на иловые площадки 15х25х1,5 м. – 4 шт. с искусственным основанием. На иловых площадках ил подсушивается, а иловая вода по дренажным трубам Ду-200 мм направляется в сборный колодец Ду-1,5 м., откуда погружным насосом перекачивается в голову аэротенка, а подсушенный ил используется в качестве удобрения.

Биологические пруды приняты на искусственном основании, общей площадью 4 287 м2 (по проекту) 70х35х2,5 м. – 2 шт. Пруды выполнены с отступлением от проекта на естественном основании. После биологических прудов стоки дезинфицируются гипохлоритом натрия в контактном резервуаре 3х2,5х6 м. – 2 секции. Затем стоки сбрасываются в безымянный ручей, который впадает в реку Оредеж. Производительность действующих КОС – 1 400 м3/сут. Год ввода в эксплуатацию – 1990.

Дождевая канализация отсутствует.

Балансы мощности и ресурса

Анализ баланса водоотведения «Оредежское сельское поселение» выявил, что объем транспортировки стоков ежегодно увеличивается, это связано с ростом объемов потребления воды.

Прием стоков в 2012 г. составил 64 840 м3. Население по прежнему остается основным потребителем услуги.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

В соответствии с прогнозом развития Оредежского поселения, определенным в программе социально-экономического развития, а также прогнозом численности населения по максимальной оценке, при условии реализации энергосберегающих мероприятий у производителей и потребителей энергоресурсов, существенно увеличится нагрузка на канализационные сети. В связи с этим, в 2016-2017 годах планируется реконструкция  канализационных очистных сооружений и строительство напорного коллектора.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Тариф на коммунальные ресурсы

1 период январь-июнь – 28,32 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.03.2013 N51-п;

2 период июль-декабрь – 31,72 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.03.2013 N51-п.

Технические и технологические проблемы в системе

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом более 80%;

## Система газоснабжения

Институциональная структура

Услуги по газоснабжению на территории МО Оредежское сельское поселение осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» является реализация сжиженного и природного газа потребителям, обслуживание внутридомовых газовых инженерных сетей.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся головных объектов газоснабжения

В настоящее время газоснабжение Оредежского сельского поселения осуществляется сжиженным углеводородным газом.

Имеющиеся проблемы и направления их решения

Проблемы:

- большие расходы по закупке газа, транспортировке, доставке.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей газоснабжения

На начало 2013 г. в Оредежском поселении газифицировано 1 344 квартиры.

Индивидуальными приборами учета потребления сжиженного углеводородного газа оснащены 83% потребителей.

Имеющиеся проблемы и направления их решения

Проблемы:

- в Оредежском сельском поселении не достаточно развито централизованное газоснабжение;

- большие расходы по закупке газа, транспортировке, доставке.

Требуемые мероприятия:

- строительство газопроводов;

- строительство ГРП.

Ожидаемый эффект от внедрения:

- обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения, повышение безопасности, надежности и эффективности ресурсоснабжения потребителей.

Надежность работы системы

К сжиженным углеводородным газам относятся углеводороды, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние. При снижении давления эти углеводородные жидкости испаряются и переходят в паровую фазу. Это позволяет хранить и перевозить сжиженные углеводороды как жидкости, а контролировать, регулировать и сжигать газообразные углероды, как газы.

В настоящее время главным образом в качестве топлива используются бутан, пропан и их смеси. Технический пропан является универсальным сжиженным газом, так как он может применяться при естественном и искусственном испарении жидкости в пределах изменения температур от плюс 45 градусов Цельсия до минус 35 градусов Цельсия. Для локальных потребителей это позволяет в любое время года устанавливать баллоны и резервуары с жидким пропаном в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, снаружи здания и в грунте. Достоинством пропана является то, что образующиеся в начале и в конце опорожнения емкостей пары при любом методе испарения почти однородны по своему составу.

Качество поставляемого ресурса

Самые главные свойства сжиженного газа – высокий коэффициент полезного действия в отоплении и простой переход к жидкости при относительно низком давлении и нормальной температуре. Из-за этих свойств можно сохранить достаточно большой объём энергии в маленькой емкости для СУГ. Другие важные свойства сжиженного газа – хорошая способность к испарению и сжиганию при температуре окрестности.

Отапливаемая эффективность сжиженного газа почти в три раза выше, чем у природного газа. Поэтому при наших условиях температуры существует оптимальная возможность эксплуатации сжиженного газа для всех потребителей. По сравнению с пропаном у бутана хуже способность испарения при приблизительно -43 градуса Цельсия, и поэтому его смешивают с пропаном.

Воздействие на окружающую среду

Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

Тариф на коммунальные ресурсы

Установлены приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 декабря 2011 года № 190-п «Об установлении розничных цен на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по газовым сетям открытого акционерного общества «Леноблгаз» и общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории Ленинградской области»

| Наименование услуги | с 01.01.2012 по 30.06.2012 (руб. за 1000 куб. м) | с 01.07.2012 по 31.12.2012 (руб. за 1000 куб. м) |
| --- | --- | --- |
| 1. На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 4056,76 | 4537,06 |
| 2. На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены) | 3946,08 | 4420,15 |

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Установка приборов учета и энергоресурсосбережение у потребителей проводится в рамках реализации следующих программ:

- долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»;

Программа направлены на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, воды), оснащение приборами и системами учета потребляемых ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды, горячей воды, газа (в части многоквартирных домов). Работы по установке приборов учета планируется завершить в 2015 г.

Жилищный фонд

Основная доля потребителей в жилищном секторе оплачивает тепловую энергию и воду, используя расчетный способ. На январь 2013 г. степень обеспеченности жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами составила:

|  | необходимо установить приборы учета |
| --- | --- |
| Адрес МКД | холодная вода | горячая вода | эл. энергия | тепловая энергия |
| Оредежское с.п. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Бюджетные и прочие потребители

В 2012 г. уровень оснащенности приборами учета бюджетных учреждений: электрической энергии – 100%, горячей воды – 100%, холодной воды – 100%, тепловой энергии – 100%.

Анализ оснащенности приборами учета организаций, финансируемых из бюджета, не выявил необходимости дополнительной установки приборов учета энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа).

Выполнение программ по энергосбережению в части установки приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях завершено полностью.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у прочих потребителей и в жилищном секторе, а так же замены приборов учета в бюджетном секторе.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО «Оредежское сельское поселение» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов;

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки в МО «Оредежское сельское поселение».

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год:

- 2023 г. – 0,04 ед./км;

- износ ОФ:

- 2023 г. – 65,0%;

Теплоснабжение:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год:

- 2023 г. – н/д;

- износ ОФ:

- 2023 г. – 40,0%;

- уровень потерь:

- 2023 г. – 7,0%.

Водоснабжение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

- 2023 г. – 20,0%;

- уровень потерь:

- 2023 г. – 1,5%.

Водоотведение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

- 2023 г. – 20,0%;

Газоснабжение:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

- 2023 г. – 0 ед./км;

Утилизацию (захоронение) ТБО:

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг:

- 2023 г. – 24 ч.;

- обеспечение утилизации отходов:

- 2023 г. – 100%.

# программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей;

Общая программа инвестиционных проектов МО «Оредежское сельское поселение» до 2023 г. (тыс. руб.)

| Наименование | 2013-2023 гг. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 400 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 200 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 22 000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных и линейных объектов электроснабжения | 22 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 22 600 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 500 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 54 000 |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | 31 000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | 23 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 54 600 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 400 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 400 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 800 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 500 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 200 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 119 000 |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 23 000 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 96 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 119 700 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 500 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 200 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 50 700 |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 10 700 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | 40 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 51 400 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 300 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 2 300 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 100 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО | 2 700 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 16 660 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 8 560 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 8 100 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 16 660 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |
| ВСЕГО общая Программа проектов | 268 460 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2013 г., 2017 г., 2022 г.

Необходимый объем финансирования: 400 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования «Оредежское сельское поселение».

Срок реализации: 2014 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- реконструкция сетей 0,4кВ п. Оредеж - 11 км.

- Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2013-2023 гг.

Необходимый объем финансирования: 22 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2013-2023 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Оредежское сельское поселение», включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

- Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергосбережения, местных условий и видов топлива.

Срок реализации: 2014 г., 2017 г., 2022 г.

Необходимый объем финансирования: 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения МО «Оредежское сельское поселение»

Срок реализации: 2013 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

- строительство БМК 4,45 МВт

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2015 гг.

Необходимый объем финансирования: 31 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы котельной

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- замена тепловых сетей отопления.

- строительство новых сетей отопления

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2013 – 2023 гг.

Необходимый объем финансирования: 23 000 тыс. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2013 - 2023 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Оредежское сельское поселение», включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2014 г., 2017 г., 2022 г.

Необходимый объем финансирования: 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка электронной перспективной схемы водоснабжения 
МО «Оредежское сельское поселение».

Срок реализации: 2013 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- реконструкция водозаборных сооружений;

- замена водопроводной арматуры;

- ремонт колодцев;

- устройство ВОС

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2013-2023 г.

Необходимые капитальные затраты: 23 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части передачи воды:

- замена сетей водоснабжения

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2013 – 2023 гг.

Необходимый объем финансирования: 96 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение потерь;

- повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2013 – 2023 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Оредежское сельское поселение», включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2014 г., 2017 г., 2022 г.

Необходимый объем финансирования: 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка электронной перспективной схемы водоотведения 
МО «Оредежское сельское поселение».

Срок реализации: 2013 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- реконструкция КОС

- замена запорной арматуры

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется замена насосного оборудования. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2023 г.

Необходимый объем финансирования: 10 700 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение качества и надежности услуг водоотведения

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- замена сетей водоотведения;

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется реконструкция сетей водоотведения с применением современных материалов и технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2013 – 2023 гг.

Необходимый объем финансирования: 40 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение уровня аварийности;

- снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2013 – 2023 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Оредежское сельское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

Срок реализации: 2017 г., 2022 г.

Необходимый объем финансирования: 400 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка перспективной схемы газоснабжения МО Оредежское сельское поселение.

Срок реализации: 2014 г.

Необходимый объем финансирования: 400 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- Данные отсутствуют

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- Данные отсутствуют

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- Данные отсутствуют

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: 2013 - 2023 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Оредежское сельское поселение», включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Не предусмотрены

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка перспективных схем обращения с отходами 
МО «Оредежское сельское поселение».

- Разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

Срок реализации: 2014-2016 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды МО «Оредежское сельское поселение»;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 300 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Очистка земель на территории МО «Оредежское сельское поселение», используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2013 – 2023 гг.

Необходимый объем финансирования: 2 300 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка нормативно-правового обеспечения.

- Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2013-2023 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией муниципального образования.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

- Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2013 – 2023 гг.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 16 660 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования 6 930 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 9 730 тыс. руб.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия тепловой энергии – 500 Гкал (1 187,52 тыс. руб.);

- экономия воды – 5,04 тыс. м3 (100,65 тыс. руб.).

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

- установка приборов учета потребления электроэнергии в многоквартирных жилых домах, 0ед.;

- установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах, 0 ед.

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, 0 ед.

Объем финансирования Программы составляет 0,00 тыс. руб.

# Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

## Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство РФ.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

## Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

- внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

- бюджетные средства:

- местный бюджет.

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 268 460 тыс. руб., в том числе по источникам:

- средства местного бюджета – 204 730 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 63 730 тыс. руб.;

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Ленинградской области, МО «Оредежское сельское поселение», утверждающих бюджет.

Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам коммунальной инфраструктуры составили:

Электроснабжение – 22 600 тыс. руб.

Теплоснабжение – 54 600 тыс. руб.

Водоснабжение – 119 700 тыс. руб.

Водоотведение – 51 400 тыс. руб.

Газоснабжение - 800 тыс. руб.

Утилизация ТБО – 2 700 тыс. руб.

Реализация ресурсосберегающих проектов у потребителей – 16 660 тыс. руб.

Установка приборов учета у потребителей – 0,00 тыс. руб.

## Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

  - Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 г. № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением МО субъектов РФ».

  - Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 г. № 70 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ».

  - Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы».

  - Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

  - Постановление Правительства Ленинградской области от 09.02.2012 N 39 «О размерах региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области на 2012 год»

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения муниципального образования МО «Оредежское сельское поселение» на 2013 год базируется на следующих показателях:

- Среднедушевой доход населения за 2012 г. – 25 263 руб. (средняя заработная плата в 1 полугодии в Ленинградской обл.)

- Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц в Ленинградской области - 105,7 руб. в месяц;

- Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального образования «Оредежское сельское поселение» - 103,92 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального образования «Оредежское сельское поселение».

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Д х 22%

П пред. = ---------------- ,

100 х 18 м2

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 м2– установленный региональный стандарт на 2012 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22%– установленный региональный стандарт на 2012 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории муниципального образования «Оредежское сельское поселение» среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2012 год составит 308,77 руб./м2 в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по Ленинградской области установлен в размере 105,70 руб.

Основание:

- Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы»

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального образования «Оредежское сельское поселение» установлен в размере 103,92 руб. в месяц.

Основание:

- Постановление Правительства Ленинградской области от 09.02.2012 N 39 «О размерах региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области на 2012 год»

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 65% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 66% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения муниципального образования «Оредежское сельское поселение» на 2013 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда более чем на 60% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

# Управление программой

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация МО «Оредежское сельское поселение».

Координатором реализации Программы является Администрация МО «Оредежское сельское поселение», которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

- 2013 – 2018 гг.;

- 2018 – 2023 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2013 г.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ленинградской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы МО «Оредежское сельское поселение» является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы МО «Оредежское сельское поселение» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией МО «Оредежское сельское поселение» по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации.

# Приложения